Работа 25.  				Ю.К. Лауберт, И.А. Медовщиков, Н.Д. Нюберг.

Цветная фотомеханическая репродукция

(учебное пособие для полиграфических вузов и техникумов).            Гизлегпром, 1941 г., М. – Л.

ГЛАВА II.  ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЦВЕТА

§ 22. МНОГООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ

Точно так же, как положение для точки в пространстве может быть определено с помощью различных систем координат, так и для определения цвета необходимы три численные характеристики, которые могут выбираться по-разному. Наиболее наглядными, хотя и далеко не наиболее совершенными, являются характеристики цвета по цветовому тону, насыщенности и яркости, называемыми основными качествами цвета.

При описании основных свойств или качеств цвета все видимые глазом цвета делят на две большие группы: ахроматическую и хроматическую. Ахроматическими цветами являются белый и все более или менее темные серые; хроматическими („цветными") — все остальные.

В настоящее время введены в качестве стандартов так называемые источники А, В и С, из которых первый есть стандартизованное излучение лампы накаливания и не является белым, а второй и третий являются условными стандартами дневного света, из которых С более голубоватый, а В — более желтоватый.

За идеально белый свет чаще всего принимают стандартный источник В, реже —источник С. Серые цвета — это те, которые возникают под действием света того же относительного спектрального состава, как и вызывающий ощущение белого цвета, но несущего меньше энергии, т. е. ослабленного по яркости.

Различие между белым и серым цветами в значительной мере условно, так как мы обычно оцениваем яркость только сравнительно. Белым является наиболее яркое в данных условиях наблюдения ахроматическое излучение; все излучения того же относительного спектрального состава, но меньшей яркости, будут серыми. Любой серый цвет можно определить, указав его фотометрическую яркость по сравнению с яркостью того, что в данных условиях принимается в качестве белого.

Хроматические цвета значительно разнообразнее. Отличие хроматического цвета от ахроматических характеризуется в трех отношениях. Сравнивая хроматические цвета с различными ахроматическими (серыми), мы замечаем, что одни серые явно-светлее данного хроматического, другие — явно темнее. Можно, таким образом, найти такой серый, который равен данному цвету по яркости действующего на глаз света (одинаковой светлоты). Про него можно сказать, что это — тот серый, который более всего сходен с данным хроматическим. Характеристика всех цветов как хроматических, так и ахроматических по яркости и есть то, что называется фотометрической яркостью излучения (см. § 16).

Хроматический цвет может отличаться от ближайшего (равного по яркости) ахроматического в большей или меньшей мере. Чем больше он отличается от ахроматического, тем больше, как говорят, его насыщенность. Самыми насыщенными цветами являются цвета спектра, а нулевой насыщенностью обладают ахроматические (серые) цвета.

Но отличие хроматического от равного ему по яркости серого цвета может быть не только большим или меньшим, но и качественно различным. Близкими к серому той же самой яркости будут и зеленовато-серый, и красновато-серый, и синевато-серый цвета, и т. д. Качество цвета, в отношении которого хроматические цвета отличаются от ахроматических, называется цветовым тоном цвета. Все цвета, за исключением ахроматических, имеют тот или иной цветовой тон.

Цветовой тон, насыщенность и яркость полностью определяют любой цвет. Это значит, что если два каких-либо образца одинаковы и по цветовому тону, и по насыщенности, и по яркости (светлоте), то цвета этих образцов неотличимы один от другого.

Как уже было сказано, наиболее насыщенными цветами являются цвета спектра. Каждой длине волны монохроматического излучения соответствует цвет своего цветового тона. Только по концам спектра в тёмно-красной и фиолетовой частях цветовой тон практически не меняется с длиной волны. Кроме того, цвета спектра могут быть различной яркости в зависимости от количества энергии, приходящейся на единицу поверхности. Это не значит, однако, что при равном количестве энергии свет различных длин волн будет обладать одинаковой яркостью. Как меняется яркость единицы энергии монохроматического света с длиной волны, показывает кривая видимости (рис. 11). При одинаковом количестве энергии максимальной яркостью обладают излучения в желто-зеленой части спектра.

Цветовой тон меняется в спектре с длиной волны очень постепенно, причем человеческий глаз в состоянии отличить один от другого от 100 до 200 различных оттенков цветового тона.

Однако в спектре представлены не все цветовые тона. Спектр начинается с фиолетового (для самых коротких длин волн) и кончается красным (для наиболее длинных волн).

Ряд спектральных цветов можно дополнить рядом цветов, являющихся промежуточными между крайним фиолетовым и крайним красным цветами спектра. Эти цвета называют пурпурными. К числу пурпурных относятся краски, которые часто называют малиновыми или  холодными красными. Так называемая красная печатная краска во многих случаях (как раз лучшие краски) является пурпурно-красной. Пурпурные цвета с оттенками, более близкими к фиолетовому, встречаются в природе сравнительно редко. Все переходы пурпурного от красного до фиолетового можно иногда видеть на небе и на облаках при закате солнца.

Рис. 19. Цветовой круг

Пурпурные цвета мы видим, когда на глаз действует свет, в котором наиболее длинные и наиболее короткие волны преобладают над средними. Так, например, краски имеют пурпурный оттенок, если они сильно поглощают свет зеленой части спектра, хорошо пропуская (или отражая) красные и сине-фиолетовые. Наиболее насыщенные пурпурные оттенки мы получим, если будем смешивать в различных пропорциях крайние красные излучения спектра с крайними фиолетовыми.

Цвета спектра, дополненные пурпурными цветами, образуют полную последовательность цветовых тонов. Эта последовательность замкнутая, и поэтому ее легко расположить по кругу (можно и по любой другой замкнутой кривой). Поэтому полная последовательность, состоящая из образцов различных цветовых тонов, называется цветовым кругом. На рис. 19 изображен такой цветовой круг.

Следует особенно подчеркнуть, что цвета, расположенные на круге, приведенном на рисунке, дают только последовательность цветовых тонов. Как бы они ни казались нам насыщенными, они далеко уступают в насыщенности цветам спектра. Вообще все несветящиеся предметы, в том числе и краски, всегда отражают свет весьма сложного спектрального состава, который даже приблизительно не является монохроматическим. Так, например, все желтые краски всегда отражают всю красную зону спектра и большую часть зеленой. Аналогичное можно сказать и относительно других красок, как это показывают их кривые отражения (рис. 14 — 16).

Каждому цвету какого-либо цветового тона соответствуют цвета некоторого другого цветового тона, называемые взаимно дополнительными. (В цветовом круге дополнительные цвета располагают обычно один против другого.)

Понятие дополнительности определяется следующим образом. Всякое излучение, какого бы оно ни было цвета, можно «дополнить до белого», прибавив к нему другое излучение — такое, чтобы сумма их давала ощущение белого или серого цвета. Цветовые тона таких излучений называются  взаимно дополнительными. Любые два цвета взаимно дополнительных тонов являются взаимно дополнительными. Излучения этих цветов могут дать при смешении излучение белого цвета, если только яркости смешиваемых излучений подобраны надлежащим образом. Существенно отметить, что белый или серый цвет получится только при надлежащем соотношении яркостей складываемых излучений. Соотношение яркостей зависит как от цветового тона, так и от насыщенности смешиваемых излучений дополнительных цветов. Например, чтобы получить белый из насыщенных желтого и синего, необходимо взять яркость синего света много меньшую, чем яркость желтого. Если один из дополнительных обладает малой насыщенностью, а другой является насыщенным, то для менее насыщенного должна быть соответственно увеличена яркость. Излучения дополнительных цветов, если они взяты не в соответствующих соотношениях яркостей, могут и не дать в сумме белого.

Таким образом, точная формулировка понятия дополнительных цветов будет такова:

Если два излучения при надлежащем подборе их яркости дают в сумме излучение белого или серого цвета, то цвета этих излучений называются дополнительными.

В тех случаях, когда два излучения при смешении без всякого изменения их яркостей дают белый и притом вполне определенной яркости (например, тот ахроматический, который мы приняли за белый, а не какой-нибудь серый), то иногда такие цвета называют дополняющими один другой до данного белого. Так, например, цвет отраженного какой-либо краской света (т. е. цвет самой краски) и цвет того света, который этой краской поглощен, являются взаимно дополняющими до цвета так называемой абсолютно белой поверхности, рассматриваемой при том же освещении (под абсолютно белой поверхностью понимают такую, которая рассеянно отражает все 100% падающего на нее света).

Понятие о дополнительных цветах широко используется в практике цветной фотографии, поэтому полезно запомнить основные дополнительные пары:

Фиолетовый — желто-зеленый,

синий (ультрамариново-синий) — желтый,

голубой (цвет берлинской лазури) — оранжевый,

сине-зеленый — красный (киноварь),

зеленый — пурпурный (малиновый).

§ 23. ЦВЕТА НЕСВЕТЯЩИХСЯ ТЕЛ

Все краски и все предметы, цвет которых нам приходится воспроизводить на практике, принадлежат к числу предметов несветящихся. Их цвет есть цвет отраженного или пропущенного света.

Коэффициент отражения есть всегда величина, меньшая единицы, т. е. отраженный свет всегда слабее падающего для каждой отдельной длины волны. Отсюда вытекают важные последствия для цветов, какими могут обладать несветящиеся предметы.

Наиболее насыщенные цвета мы видим, когда на глаз действует свет монохроматический или состоящий из близких друг другу длин волн. Но в составе белого света, которым обычно освещены предметы, энергия распределена между всеми длинами волн, и на долю каждого отдельного участка спектра приходится только очень небольшая часть общего количества света.

Представим себе краску, у которой область отражения очень узкая, т. е. краску, которая отражает спектральные излучения, только очень близкие между собой, а все остальные поглощает.

Такая краска будет казаться очень темной, так как на долю тех немногих длин волн, которые она отражает, придется только очень малая часть общего количества падающего света, а большая часть света будет поглощена.

Чтобы краска была светлее, она непременно должна иметь большой коэффициент отражения для многих различных длин волн. Но в этом случае ее цвет будет уже не такой насыщенный.

Иначе говоря, для несветящихся предметов имеется некоторая связь между насыщенностью и яркостью («светлотой») их цвета. Очень насыщенные цвета мы можем получать, только если светлота невелика; наоборот, очень светлые можно получить, только если насыщенность мала (бледные цвета). Наибольшая светлота (яркость), которой может достигнуть цвет, зависит, кроме насыщенности, от цветового тона. Так, например, желтые цвета даже при большой насыщенности могут быть очень светлыми, синие же и фиолетовые имеют большую насыщенность, только когда они очень темные.

Если цвет краски обладает при данной насыщенности и данном цветовом тоне максимально-возможной светлотой, он нам кажется чистым. Такими цветами обладают краски, имеющие в области отражения коэффициент отражения, близкий к единице. Если же коэффициент отражения краски значительно меньше единицы даже для тех длин волн, которые краска отражает сильнее всего, цвет краски кажется нам грязным, как будто к данной краске примешана черная.

Идеально «чистыми» по цвету были бы краски, которые часть длин волн полностью отражают, а все остальные полностью поглощают. Кривая отражения идеально «чистой» краски должна была бы иметь вид, показанный на рис. 20 (в науке такие краски называются оптимальными). На самом деле мы таких идеальных красок никогда не имеем, и только некоторые желтые краски иногда приближаются к указанному идеалу (рис. 14 — 16).

§ 24. ОХВАТ ЦВЕТОВ СМЕШЕНИЕМ ТРЕХ КРАСОК

Даже с чисто теоретической точки зрения цвета несветящихся предметов не исчерпывают всего многообразия цветов, которое может видеть глаз. Но и не все цвета, какие теоретически могли бы быть получены красками, мы можем получить на практике, так как применяемые краски недостаточно чистые. Получая различные цвета смешением трех красок, мы тем более не можем получить все цвета. Поэтому, когда мы делаем цветную репродукцию тремя красками, очень важным становится вопрос: какие же цвета этими красками можно получить, каков «охват» цветов выбранными тремя красками? Этот вопрос существенен и потому, что в любом репродукционном процессе количества краски, которые могут быть перенесены на оттиск, ограничены.

На репродукции максимальное количество краски, а иногда и минимальное, ограничено техникой процесса. В высокой печати даже на самых светлых местах приходится оставлять точку минимальных размеров. Наибольшее количество краски в высокой печати будет там, где она лежит, как говорят, «сплошняком». В глубокой печати глубина ячейки тоже не может быть больше определенной, и т. д.

Таким образом, и краски, и техника ведения процесса ограничивают «охват» цветов при выбранном методе смешения красок. Охват цветов зависит от того, как выбраны краски, причем основное значение имеют цвет смешиваемых красок (точнее — их кривые поглощения) и прозрачность красок.

Мы уже говорили выше, что спектр можно разделить на три зоны: красную, зеленую и сине-фиолетовую. Все длины волн одной и той же спектральной зоны довольно близки по цвету, а длины волн, принадлежащие различным зонам, сильно отличаются друг от друга. Чтобы наглядно представить себе, какие цвета могут иметь несветящиеся предметы, можно с большой выгодой воспользоваться этими спектральными зонами.

Пренебрегая сравнительно небольшими различиями в цвете длин волн одной и той же спектральной зоны, мы можем сказать, что сложный свет, действующий на глаз, состоит из смеси красного, зеленого и сине-фиолетового света. Все цвета, какие мы видим, складываются (аддитивное смешение) из этих трех потоков света. Какое-то количество красного, зеленого и сине-фиолетового света будет входить и в состав освещения, поэтому белый цвет мы можем считать тоже составленным из цветов трех спектральных зон.

Несветящиеся предметы будут частично отражать падающий свет, частично его поглощать. Пренебрегая различием в цвете в пределах каждой спектральной зоны, мы можем сказать, что цвет предмета будет зависеть от того, каково будет соотношение количеств красного, зеленого и сине-фиолетового света, которые этот предмет отражает, т. е. от средних значений коэффициентов отражения (или поглощения) в пределах каждой из трех спектральных зон.

На рис. 21 дана кривая отражения некоторой краски. Эту кривую мы можем приближенно заменить ломаной линией ABCDEF, которая получится, если мы в пределах каждой зоны заменим истинные коэффициенты отражения средними для этих зон. Для синей зоны этот средний коэффициент выразится отрезком АА, для зеленой — отрезком СС, для красной — отрезком ЕЕ.

§ 25. СХЕМА РАСЧЕТА ЦВЕТА КРАСОК

Часто нам бывает известна кривая отражения краски, и желательно сказать, каков будет ее цвет.

Пусть нам дана какая-то кривая отражения (рис. 21). Заменяя в пределах каждой из трех зон истинный коэффициент отражения средним для этой зоны, мы можем сказать, что, например, краска, кривая которой изображена на рис. 21, отражает около 20% лучей сине-фиолетовой зоны, около 70% лучей зеленой зоны и около 40% лучей красной зоны.

Цвет нашей краски составляется из 20% синего плюс 70% зеленого плюс 40% красного света; но так как мы не привыкли к смешениям излучений, то сказать, какой при этом получится цвет, довольно трудно.

30 % общего поглоще-

ния «примесь черного»

F     кривая

отражения  краски

20 % отражения белого света  «примесь белого»

400мм Синяя зона  Зеленая зона Красная зона 700мм

Рис. 21. Расчет средних пропусканий (отражений) по зонам

Поэтому будем рассуждать немного иначе. В данном примере наименьшее среднее отражение равно 20% (оно относится к синей зоне). Следовательно, мы можем сказать, что краска отражает 20% света всех трех зон и, сверх того, 50% зеленого света (70 — 20 = 50) и 20% красного (40 — 20 = 20). Равное отражение во всех трех зонах дает некоторое количество белого света (в данном случае 20%) и, кроме того, некоторое количество цветного, составленного только из красных и зеленых лучей. Для определения цвета этого цветного избытка можно воспользоваться цветовым кругом и следующим правилом: когда смешиваются два излучения, цветовой тон смеси лежит на цветовом круге между смешиваемыми цветами, ближе к тому из них, которого взято больше.

Начертим окружность и, разделив ее на три части, поместим на равных расстояниях один от другого цвета трех зон (рис. 22): красный, зеленый и сине-фиолетовый. Прямо против каждого из них поместим соответствующие дополнительные цвета: против красного — сине-зеленый, против сине-фиолетового — желтый, против зеленого — пурпурный. Мы видим, что желтый как дополнительный к синему попадает как раз посредине между красным и зеленым, пурпурный — между красным и сине-фиолетовым, сине-зеленый — между зеленым и сине-фиолетовым.

В разбираемом примере у нас смешивается 50% зеленого с 20% красного. Если бы и того и другого было поровну, мы бы имели желтый цвет (середина между красным и зеленым); так как в данном случае зеленого больше, цвет будет лежать ближе к зеленому, т. е. между зеленым и желтым, — цвет будет желто-зеленый.

Таким образом, мы можем сказать, что цвет нашей краски составится из 20% белого и из насыщенного желто-зеленого, который, в свою очередь, составлен из 50% зеленого и 20% красного. Этот насыщенный желто-зеленый будет как бы разбавлен белым светом, который дает понижение насыщенности. Этим определились цветовой тон и насыщенность краски. Остается установить ее светлоту.

Светлота краски (яркость отраженного света) нами оценивается всегда только сравнительно по отношению к яркости белой краски, причем цвета менее светлые, как уже было сказано, воспринимаются как загрязненные — как будто бы к ним примешано некоторое количество черной краски.

Если бы мы в самом деле примешивали черную краску, то это вызывало бы одинаковое поглощение во всех трех зонах спектра. В нашем примере менее всего поглощаются зеленые лучи; их средний коэффициент отражения 70%, а следовательно, среднее поглощение 30%. Поглощение в других зонах больше. Поэтому мы можем сказать, что в данном примере свет всех трех зон поглощается в размере около 30% и, сверх того, имеется избирательное поглощение в 30% красных лучей и 50% сине-фиолетовых. Величина общего поглощения света всех трех зон, равная 30%, создает впечатление как бы примеси черной краски или загрязненности цвета.

Итак, в нашем случае мы имеем краску желто-зеленого цветового тона пониженной насыщенности (20% примеси белого света) и пониженной светлоты (30% кажущейся примеси черной краски). На рис. 23 даны схемы для целого ряда различных цветов.

Описание цвета с помощью представления «примеси белого» и «примеси черного» не является вполне точным, однако дает наиболее наглядное представление о цвете.

§26. ИДЕАЛЬНЫЕ КРАСКИ

Представим себе, что у нас были бы такие три краски, из которых каждая поглощает свет только одной из трех зон, а в других зонах поглощения не имеет. На рис. 24 изображены кривые отражения таких красок, которые мы будем называть идеальными красками Гюбля по имени ученого, впервые разобравшего вопрос о таких красках.

Цвета идеальных красок при белом освещении, очевидно, будут дополнительными к цвету тех спектральных зон, которые каждая из этих красок поглощает. Так как поглощенный свет плюс отраженный свет равен падающему свету, то цвет поглощаемой зоны плюс цвет краски равен белому цвету освещения. Краска, поглощающая свет сине-фиолетовой зоны и отражающая полностью красные и зеленые лучи спектра, будет по цвету желтой. Краска, поглощающая свет зеленой зоны и отражающая красный и сине-фиолетовый свет, будет сама по цвету пурпурной (малиновой). Краска, поглощающая свет красной зоны и отражающая весь свет зеленой и сине-фиолетовой зон, будет зеленовато-синей (цвет морской воды).

Если мы возьмем одну из идеальных красок и будем изменять ее количество (количество краски на 1 см2 площади), то при этом будет изменяться поглощение только для длин волн одной зоны; чем больше краски, тем меньше будет отражаться света этой зоны (рис. 25).

Если смешать три идеальные краски Гюбля в каких-либо произвольных количествах, то при этом поглощение в каждой из трех зон будет зависеть только от количества краски, поглощающей свет данной зоны. Количество синего света, отраженного смесью, будет зависеть только от количества желтой краски в смеси; количество зеленого света — только от количества пурпурной (малиновой); количество красного света — только от количества сине-зеленой краски.

Таким образом, смешивая идеальные краски Гюбля в различных соотношениях, можно получить любые отражения в трех спектральных зонах, т. е. почти все цвета, которые могут иметь несветящиеся предметы при данном освещении.

Получение различных цветов идеальными красками Гюбля можно одновременно рассматривать и как субтрактивное, и как аддитивное смешение. Фактически, поскольку здесь идет дело о смешении красок, процесс является субтрактивным (последовательное прохождением светом различно окрашенных сред). Однако свет какой-либо длины волны, поглощаемый одной из идеальных красок, двумя другими не поглощается вовсе (коэффициент пропускания равен единице). Поэтому в данном случае суммарное поглощение света смесью идеальных красок равняется сумме поглощений, вызванных каждой из красок в отдельности. Это приводит к такому же результату, как и при так называемом пространственном смешении, когда краски лежат в виде отдельных точек рядом, не перекрываясь. Этот последний случай, который применяется в пластинках с цветным растром (автохром), обычно причисляется к смешениям аддитивного типа (сложению потоков света).

При смешении идеальных красок все цвета фактически получаются в результате смешения трех потоков света, составленных из всех длин волн одной из трех спектральных зон. Изменение количества одной из трех идеальных красок равномерно ослабляет яркость света одной из зон, не оказывая никакого влияния на две другие зоны. Поэтому количества каждой из трех идеальных красок можно рассматривать как регулятор яркости света одной из трех зон, причем, конечно, света будет тем меньше, чем больше краски, поглощающей лучи данной спектральной зоны.

Таким образом, идеальные краски Гюбля перебрасывают мост между аддитивным смешением (смешение излучений) и субтрактивным (смешение красок). Так как применяемые в цветной репродукции краски, не будучи идеальными, всё же стремятся приблизиться к таковым, то приемы трехцветной репродукции как для субтрактивных, так и для аддитивных процессов синтеза изображения, обнаруживают много общего, причем даже иногда оказывается возможым до некоторой степени контролировать качество диапозитивов, предназначенных для субтрактивного процесса, путем аддитивного синтеза (см. о хромоскопе в гл. VIII, § 80). Если бы краска была идеальна, то контроль с помощью хромоскопа давал бы безупречные результаты, если только каждый из трех проекционных фильтров хромоскопа равномерно пропускает свет тех самых длин волн, которые поглощаются соответствующей идеальной краской.

§ 27. ПОЛУЧЕНИЕ ЦВЕТОВ ТРЕМЯ ИДЕАЛЬНЫМИ КРАСКАМИ

Каждая из трех идеальных красок Гюбля поглощает свет одной из трех зон, а потому нетрудно сообразить, в каких количествах надо смешать три идеальные краски, чтобы получить тот или другой цвет. Так, например, для получения грязного желто-зеленого цвета, схема которого изображена на рис. 26, надо взять много желтой краски (поглощение в синей зоне 80%), несколько меньше — сине-зеленой (поглощение в красной зоне 60%) и меньше всего — пурпурной (поглощение в зеленой зоне 30%).

Для получения цвета согласно схеме рис. 23а (темного грязно-зеленого) все три краски надо взять в больших количествах, но пурпурной немного меньше, чем других (поглощение в синей и красной зонах 80%, в зеленой — около 70%). Для бледного синевато-зеленого цвета (рис. 23в) все краски надо взять в небольших количествах, особенно мало — пурпурной (поглощение — около 5%), несколько больше — желтой (поглощение 20%), еще больше — сине-зеленой (поглощение 30%). Для получения насыщенного оранжевого — минимум сине-зеленой краски (поглощение 5%), больше — пурпурной (поглощение 20%), много желтой (поглощение 90%).

§ 28. СМЕШЕНИЕ НЕИДЕАЛЬНЫХ  КРАСОК

Если краски не идеальные, то надо учитывать, что каждая из них поглощает свет не только в нужной зоне, но в некоторой степени и в двух других. Кроме того, приходится учитывать рассеивание света в краске.

Желтые краски обычно довольно близки к идеальной; они имеют большое поглощение в синей зоне и почти полное пропускание — в красной и зеленой зонах (в зеленой зоне всё же некоторое поглощение обычно имеется).

Пурпурных и сине-зеленых красок, сколько-нибудь близких к идеальным, не существует. Пурпурные краски обычно имеют заметное поглощение во всех зонах (краска грязная); больше всего поглощение, как и следует,— в зеленой части спектра, но и в других зонах, особенно в синей, поглощение весьма значительно. В этом можно убедиться по кривым отражения печатных красок, приведенным в главе о цветной репродукции. Поглощение в синей зоне для пурпурных красок доходит до 40 и даже 60%; в красной зоне поглощение около 10 — 20%. Поэтому печатная краска имеет значительно более красный оттенок па сравнению с идеальной.

Еще хуже дело обстоит с третьей краской, для которой поглощение в зеленой зоне обычно столь велико, что краска кажется почти совсем синей (например, милори). Поглощение синей краски даже в синей зоне у лучших печатных красок бывает не меньше 35 — 40% и обычно достигает 50 — 60%.

По этой причине обычно печатные краски не позволяют получить очень чистые цвета; особенно сильно страдают зеленые цвета по причине значительного поглощения зеленых лучей синей печатной краской и отчасти желтой. Не удается также получить и чистых фиолетовых цветов из-за того, что и красная и синяя краски, смешением которых получают фиолетовый цвет, обе имеют заметное поглощение в сине-фиолетовой зоне.

Для таких неидеальных красок можно воспользоваться теми же самыми схемами, которые описаны выше, но придется при этом учесть, что каждая из красок поглощает в известной мере свет всех трех зон.

Точно так же вследствие рассеяния света краской фактическое поглощение всегда оказывается меньше рассчитанного по указанной выше схеме. При смешении мутных (кроющих) красок цвет будет отличаться от ожидаемого в сторону большей примеси белого.

Обе эти причины приводят к тому, что изображения, выполненные тремя печатными красками, представляются сероватыми, тусклыми. Чистые насыщенные цвета не входят в охват наиболее распространенных «нормальных» красок для трехцветки.

Однако могут быть взяты краски, которые поглощают меньше света, чем идеальные, т. е. такие краски, которые не поглощают света других зон, но зато свет той зоны, где находится их основное поглощение, они поглощают не полностью. Например, можно взять пурпурную краску, поглощающую не все лучи зеленой зоны, а только часть из них (область поглощения слишком узкая). Такая краска будет казаться розовой. В этом случае зеленые лучи, не поглощенные красной краской, или будут поглощаться какой-либо другой (например, синей), или мы не сможем получать насыщенных зеленых цветов, как это уже было выяснено, или эти зеленые лучи спектра не поглощаются ни одной из трех красок, а это значит, что любая смесь трех красок будет отражать известную часть зеленых лучей. Это не даст нам возможности получать очень темные цвета и, в частности, черный.

Подобные краски с недостаточным поглощением иногда применяются в четырехцветной печати, где в качестве четвертой краски берут черную, дающую возможность получить темные цвета. Для трехцветки невозможность получать темные цвета является столь большим недостатком, что краски с недостаточным поглощением (по сравнению с идеальными красками) обычно для трехцветных работ не применяются.

Границы трех зон спектра не являются вполне определенными, и небольшие изменения границ области поглощения не имеют особенно большого значения; если же область поглощения краски сильно захватывает две зоны, то будут наблюдаться те недостатки, о которых уже сказано.

Литература

Н.Т. Федоров, Современное состояние колориметрии, ГНТИ, Москва, 1932.

Н.Т. Федоров, Общий курс цветоведения, ГНТИ, Москва, 1936.

Н.Д. Нюберг, Измерение цвета и цветовые стандарты. Изд. „Стандартизация и рационализация”, Москва, 1933.

Н.Д. Нюберг, Курс цветоведения, Гизлегпром, М., 1932.

Н. v. Н е 1 m h о 1 t z, Handbuch der physiologischen Optik, 3 Aufl, Voss, Leipzig, 1909 — 1926.

6. А. Кцnig, Physiologische Optik, Handbuch d. Experimentalphysik, B. XX, Akad. Verb M. В. Н., Leipzig, 1929.

E. Schrцdinger, Ann. d. Phys., (4) 63, 1920.

# Footnotes

Причины этого мы здесь разбирать не будем.

Если цвет краски кажется грязным, это еще не значит, что в краску действительно примешано какое-то постороннее химическое вещество, загрязняющее краску; это значит только, что ее коэффициент отражения недостаточно велик.

Сложение понимается как аддитивное