Рукопись-7-5							Из архива Е.Н. Юстовой

Н.Д. Нюберг

Авторская заявка

СПОСОБ  УПРАВЛЕНИЯ  СВЕЧЕНИЕМ  ЛЮМИНОФОРОВ  ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ  НЕПОСРЕДСТВЕННО  ОТ  ПЕРЕДАТЧИКА

Предложение предназначено для улучшения качества цветного телевизионного изображения.

Содержание предложения.

Предлагается управлять свечением люминофоров сигналами непосредственно с передатчика в соответствии с выбранными цветами люминофоров, предусматривая на приемниках (цветных кинескопах) только небольшую настройку в соответствии с возможными небольшими их различиями в процессе изготовления.

Изменить распределение радиочастот так, чтобы резкость зелёного и красного сигналов была бы одинаковой. Синий сигнал передается полосой частот значительно более узкой, чем два других.

Ожидаемые преимущества: Упрощение радиосхемы цветных телевизоров и упрощение их отлаживания. Значительное упрощение гамма-коррекции, осуществляемой полностью в системе передатчика. Полная ликвидация цветных контуров на границах участков изображения, сильно различающихся по цвету.

Пояснительная записка

Во всех существующих системах цветного телевидения принята следующая схема преобразования сигналов. Сначала путем линейного преобразования сигналы от телекамеры преобразуются в Международную Систему основных цветов XYZ, а затем переходят к системе сигналов , и  т.е. к «яркостному» сигналу  и двум «цветоразностным»  и  (Это может быть сделано одним линейным преобразованием.) Затем эти сигналы передаются «в эфир», причем для сигнала  отводится наибольшая полоса частот, а на цветоразностные – значительно более узкие. Все три сигнала принимаются цветным приемником и там вновь преобразуются в сигналы, управляющие яркостью свечения трех люминофоров, свечением которых образуется цветное изображение. Эта система, в основном, базируется на легенде о том, что будто бы глазу свойственно придавать большее значение «ощущению яркости», чем «цветности». Это утверждение основано на достаточно неопределенных психологических соображениях и в точных экспериментах никогда не проверялось. Не вдаваясь в подробности, укажу, что точно поставленные эксперименты этих соображений отнюдь не подтверждают. Говорю это как человек, много лет занимавшийся цветным зрением и являющийся бесспорным авторитетом в этих вопросах.

Техническая задача состоит, в конечном итоге, в управлении свечением люминофоров на экране, и промежуточные преобразования не имеют значения. Их, по возможности, следует избегать, в особенности таких преобразований, как  и  которые для малонасыщенных цветов, какими является большинство встречающихся на практике, представляет собой малые разности больших величин (особенно чувствительные ко всяким помехам). Наиболее разумно сразу с приемника передавать сигналы свечения трёх люминофоров, которые должны отвечать координатам  относительно системы основных цветов, соответствующих трем цветам люминофоров цветного телеэкрана КЗС. Помимо того, что это резко сократит источники всевозможных искажений, непосредственное управление свечением люминофоров с передатчика значительно упростит схему приемников, т.к. избавит от необходимости преобразования в них получаемых с передатчика сигналов. Кроме того, это резко упростит задачу гамма-коррекции (нелинейное преобразование), необходимую вследствие того, что яркость свечения пропорциональна некоторой степени (( ( 3) от подаваемого на трубку напряжения. Если с передатчика передаются сигналы, непосредственно управляющие свечением, то гамма-коррекция легко осуществляется (как в черно-белом телевидении) преобразованием в передатчике путем возведения в степень 1/(  каждого из передаваемых сигналов . При существующей системе это невозможно, т.к. сигнал подвергается ещё линейному преобразованию в приёмнике, а, как известно, линейная комбинация степеней не равна степени линейной комбинации (преобразования не переместительны). В результате, приходится либо переносить гамма-коррекцию в каждый приемник, усложняя его схему и отлаживание, либо мириться с неполной гамма-коррекцией. В предлагаемом варианте все эти трудности отпадают. Предложение о том, чтобы передавать сигналы и одинаковыми полосами частот, основано на следующем. При разной полосе частот из-за различной резкости частичного красного и зеленого изображений неминуемо на границах резкого изменения цвета появляются цветные каймы (систематический дефект цветных телевизионных изображений), в кино и печати подобные дефекты рассматриваются как безусловный брак, т.к. делают цветное изображение явно неприемлемым для большинства наблюдателей. При существующей системе распределения частот этот дефект неустраним. На основании имеющегося у меня значительного опыта могу уверенно утверждать, что в полной мере сказанное выше справедливо только для зелёного и красного сигналов, которые потому и предлагаю передавать одинаковым диапазоном частот. Что же касается синего (в субтрактивной репродукции он соответствует желтому изображению), то его нерезкость, даже весьма значительная, проходит практически незаметно. Поэтому полоса частот, используемых для передачи сигнала , может быть весьма ограниченной.

Требование выделения одинаковой полосы частот для сигналов и существенно осложняет прием цветных программ на черно-белые экраны, но с этим необходимо примириться, т.к. любая система, в которой только один сигнал передан с большой резкостью при значительной нерезкости двух других сигналов, будет давать цветное изображение, безусловно неудовлетворительное для большинства наблюдателей.

Формула изобретения

Способ управления свечением люминофоров непосредственно от передатчика,

- Отличающийся тем, что управление свечением трех люминофоров цветных кинескопов осуществляется непосредственно с передатчика путем передачи сигналов, пропорциональных трехцветным координатам воспроизводимого цвета относительно цветов трех люминофоров цветного кинескопа.

- Отличающийся тем, что гамма-коррекция производится в передатчике для каждого из передаваемых сигналов в отдельности.

- Отличающийся тем, что в приемниках (телевизорах) никаких преобразований сигналов не производится, за исключением регулировки отдельно для каждого из сигналов.

- Отличающийся тем, что полоса радиочастот, отведенная для зеленого и красного сигналов, в точности одинакова, а для синего сигнала значительно сокращена.

Д-р физ.-мат. наук, профессор

(Н.Д. Нюберг)

1967 г.?