Программный комплекс для исследования систем передачи данных

Ф.В. Грошев

ИППИ РАН

groshev@iitp.ru

Д.К. Зигангиров

ИППИ РАН

zig@iitp.ru

Аннотация

В статье рассматривается базовая версия программного комплекса (ПК) для исследования, анализа системы беспроводной передачи данных на основе OFDM, а также быстрой реализации отдельных блоков на процессорах цифровой обработки сигналов (ПЦОС). Базовая версия ПК  реализует физический уровень системы передачи данных. Целью данной работы является разработка приемника и передатчика для исследования характеристик, оптимизации конструкции помехоустойчивого кодирования для дальнейшей реализации на ПЦОС или базовом матричном кристалле (БМК). Данный подход позволит исследовать свойства и структуру системы передачи данных, оптимизировать работу отдельных блоков при различных ограничениях на сложность реализации и различных каналах передачи данных. Кроме этого данный программный комплекс позволит специалистам-разработчикам систем передачи данных при минимальном объеме знаний в области помехоустойчивого кодирования создавать нужные корректирующие коды и сравнивать их с другими вариантами, а специалистам-исследователям при минимальных затратах разрабатывать и проводить сравнительный анализ различных перспективных систем кодирования.

# 1. Введение

Одной из лидирующих технологий по темпам роста в настоящее время является группа стандартов широкополосного беспроводного доступа с использованием OFDM. Технология OFDM (Orthogonal frequency division multiplexing) - хорошо забытое старое, основные постулаты которого были сформулированы еще в 1960-е годы. Но только теперь развитие микропроцессорной техники позволяет создавать недорогие приемопередатчики. Использование технология OFDM планируется и в перспективных системах беспроводной передачи данных 4 поколения. Увеличение скорости передачи, спектра сигналов и повышение мобильности пользователей требует разработки новых сигнально-кодовых конструкций, методов оценки канала передачи данных, различных способов удешевления конструкции приемопередатчиков и специализированных микросхем канального уровня.

Класс кодов помехоустойчивого кодирования, к которым сейчас проявляется наибольший интерес, носит название кодов с низкой плотностью проверок или низкоплотностных [1], разработаны в 60-е годы и также получили свое развитие в передачи данных  с развитием микропроцессорной техники. Различные способы построения этих кодов, способам их декодирования определяет их конечные свойства и сложность их реализации на ПЦОС или БМК.

# 2. Постановка задачи

Цель данной работы - спроектировать программный комплекс (ПК) для разработки и моделирования систем передачи данных по беспроводным каналам передачи данных  с использованием OFDM. ПК должен быть построен на основе следующих принципов: открытость комплекса, наглядность, простота использования, масштабируемость и обнавляемость.

# 3. Выбор среды проектирования

Разрабатываемый программный комплекс в большой степени использует параллельные вычисления в различных элементах и блоках, и для упрощения контроля и управления этими процессами, упрощения верификации программных модулей, упрощения переноса алгоритмов на ПЦОС или БМК было решено использовать систему проектирования Matlab –Simulink.

Выбор среды Simulink для Matlab обусловлен следующими ее свойствами:

- Это открытая система, допускающая модификацию, дополнение и расширение функциональных блоков модели и системы в целом.

- Наглядность процесса моделирования и отображения результатов (графическое изображение блоков модели жестко определено Simulink).

- При работе с Simulink пользователь имеет возможность модернизировать библиотечные блоки,, создавать свои собственные, а также составлять новые библиотеки блоков.

- Приложение Simulink реализует принцип визуального программирования, поэтому сокращается время разработки систем моделирования и документации к ним. Разработчик может сконцентрироваться на научных исследованиях, и не тратить значительное время оформление работы. Этому способствует автоматический мастер генерации отчетов.

# 3. Состав программного комплекса

«Модель СПД-Simulink» состоит из блоков, соответствующих физическим блокам системы передачи данных (рис. 1):

- Источник,

- Передатчик,

- Приёмник,

- Канал,

- Блок оценки  вероятности ошибки на бит (BER) в обратной связи,

- Генератор образующих матриц кода,

- Генератор импульсного отклика канала,

- Блок задания параметров работы модели.

Рис. 1. Программный комплекс

# 4. Функциональное назначение программного комплекса

Представленная на рис.1 модель позволяет:

- строить низкоплотноcтные коды с заданными параметрами [2] (длиной, кодовым расстоянием, способом построения, различными компонентными кодами и скоростью);

- Генерировать и экспортировать в текстовом формате проверочные (или каркасные) матрицы кода;

- Импортировать проверочные (или каркасные) матрицы кода, созданные как вне данной системы, при условии соблюдения формата входных файлов, так и с ее помощью;

- Исследовать свойства полученных низкоплотностных кодов (оценка кодового расстояния, оценка скорости кода и сложности кодирования);

- Использовать стандартизованные (встроенные в Matlab) модели радиоканалов с меняющимися характеристиками или подключение специально разработанных моделей;

- Использование средств Simulink для анализа результатов моделирования, визуальное отображение полученных оценок вероятности ошибки на бит (BER), расстояний и результатов моделирования;

- Моделировать процесс передачи данных;

- Исследовать вероятность ошибки на бит или символ при передаче данных;

- Исследовать модели канала передачи данных;

- Исследовать различные типы модуляций.

# 5. Результат моделирования

Для моделирования выбрана система передачи данных  OFDM  длиной 256 символов с вложенной модуляцией КАМ-256. На рис. 2, представлена сигнальная плоскость при отношении сигнал/шум в канале 20 дБ, а на рис. 3 сигнальная плоскость при 12,1дБ.

В качестве помехоустойчивого кода использовалась каскадная конструкция из двух низкоплотностных кода построенных на графах расширителях со скоростью ½ и ¾ и длиной 4096 полубайтовых символов.

При итеративном декодировании с «жестким» решением использовалось введение стираний наименее надежных символов по уровню 6дБ на первом уровне и 13 дБ на втором.

Для упрощения конструкции  передатчика и борьбы с пик-фактором вводилось ограничение сигнала по уровню 7дБ.

Рис.2. Сигнальная плоскость 20 дБ

Рис.3. Сигнальная плоскость 12.1 дБ

На рис.4 представлены графики вероятности ошибки на бит (BER) в системе передачи данных  с применением кодирования и без него. Можно видеть, что при соотношении сигнал/шум хуже 12дБ применение кодирования существенно уменьшает вероятность ошибки на бит. Например, на уровне BER = 10-4 энергетический выигрыш от применения кодирования составляет 6 дБ.

Рис.4. BER

# 6. Литература

[1] R. G. Gallager, Low-Density Parity-Check Codes, Ph.D. thesis, MIT Press, Cambridge, MA, USA, 1963

[2] S. Stiglmayr and V. V. Zyablov, “Asymptotically good low-density codes based on Reed Solomon codes,” in Proc. XI Int. Symp. Problems of Redundancy in Inform. and Control Systems, available online at http://www.k36.org/redundancy2007/proceedings.php, Saint Petersburg, Russia, July 2007, pp. 98–103.

[3] Simulink help

# Footnotes

Эта работа поддержана государственным контрактом №02.514.11.4025 от 18.05.07 по теме: «Разработка и исследования сигнально кодовых конструкций для передачи и защиты меняющихся изображений»